- Systémy denního osvětlení pro osvětlování prostorů

- Složky činitele denního osvětlení

- Co je to sdružené osvětlení?

- Třídy povrchů komunikací

- Jakou světelnou veličinu sledujeme na komunikacích a jaká je její jednotka?

- Druhy osvětlovacích soustav, které používáme na komunikacích z hlediska geometrického uspořádání

- Co je to adaptační pásmo?

- Jakým způsobem napájíme veřejné osvětlení?

- Jakým způsobem spínáme soustavy veřejného osvětlení velkých výkonů?

- Proč se pro spínání veřejného osvětlení nepoužívá HDO?

- Proč používáme sluneční clony při vjezdu do tunelu?

- Při kterém režimu (denním-nočním) je jednodušší osvětlit tunel?

- Jakými třemi parametry popisujeme barvu?

- Základní spektrální barvy

- Jaký je vzájemný vztah mezi trichromatickými souřadnicemi xyz ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- boční, horní, kombinované

- Do+De+Di           oblohová, odražená vnější a vnitřní

- osvětlení dohromady denním i umělým světlem

- CI, CII

- hlavně jas L  [cd/m2]           také E [lx]

- osová, jednostranná, vystřídaná, párová, řetězec

- pásmo pro stupňovité snižování jasu vozovky

- samostatně, ze sítě 230V, paprsková síť, z rozvaděče VO

- kaskádně (při sepnutí jedné skupiny světel vyšle rozvaděč příkaz dalšímu)

- nemá zpětnou odezvu o funkčnosti

- jako adaptační pásma – pro snížení jasu vozovky (délka závisí na rychlosti aut,místu)

- nočním

- barevný tón, sytost, intenzita

- RGB  (červená, zelená, modrá)

- x+y+z = 1