# Příkazy multimetru HP34401A

Parent	Command	Flag	Lexikální symbol

0	0		0	CONF?; INIT; READ; FETC; DISP?; FUNC?;

0	*RST; *TST?; *IDN?; *CLS; *ESE?; *OPC; *OPC?; *PSC?; *SRE?; *CAL?; *STB?; *TRG;

1		1	MEAS

2		1	CONF

3		1	INP

4		1	ROUT

5		1	CALC

6		1	TRIG

7		1	SAMP

8		5	DISP

9		1	SYST

10		1	STAT

11		2	*ESE

12		2	*PSC

13		2	*SRE

14		1	*CAL

32  		1	DATA

55  		1	SENS

56  		2	FUNC

57		1	VOLT

58  		1	CURR

59  		1	RES

60  		1	FRES

61  		1	FREQ

62  		1	PER

63  		1	DET

64  		1	ZERO

===================== // konec ROOT příkazů

1	15		1	VOLT

16  		1	CURR

17		2	RES?

17		2	FRES?

19		2	FREQ?

20		2	PER?

0		4	CONT?

0		4	DIOD?

===================== // konec větvení :MEAS

2  	33  		1	VOLT

34  		1	CURR

17		2	RES

17		2	FRES

19		2	FREQ

20		2	PER

0		4	CONT

0		4	DIOD

===================== // konec větvení :CONF

3   	36		1	IMP

===================== // konec větvení :INP

4    	0		4	TERM?

===================== // konec větvení :ROUT

5   	38		2	FUNC

0		4	FUNC?

37		2	STAT

0		4	STAT?

40		1	AVER

41		1	NULL

42		1	DB

43		1	DBM

44		1	LIM

===================== // konec větvení :CALC

6  	18		2	SOUR

0		4	SOUR?

25		5	DEL

46		6	DEL?

26		2	COUN

46		6	COUN?

===================== // konec větvení :TRIG

7  	29  		2	COUN

46		6	COUN?

===================== // konec větvení :SAMP

8   	0  		5	parametr ON|OFF

30  		4	TEXT

0 		4	TEXT?

===================== // konec větvení :DISP

9  	31  		7	BEEP

0  		4	ERR?

0  		4	VERS?

0  		4	LOC

0  		4	REM

0  		4	RWL

===================== // konec větvení :SYST

10  	35  		1	QUES

0  		4	PRES

===================== // konec větvení :STAT

11   	0  		4	parametr *ESE

===================== // konec větvení *ESE

12   	0  		4	parametr *PSC

===================== // konec větvení *PSC

13   	0  		4	COUN?

50  		1	SEC

51  		2	STR

0  		4	STR?

52  		2	VAL

0  		4	VAL?

===================== // konec větvení :CAL

14   	0  		4	parametr *SRE

===================== // konec větvení *SRE

15  	21  		2	DC?

22		1	DC

23		2	AC?

===================== // konec větvení :MEAS:VOLT

16  	27  		2	DC?

28  		2	AC?

===================== // konec větvení :MEAS:CURR

17  	24  		3	1. parametr xx:RES?;FRES?

===================== // konec větvení :xx:RES?;FRES?

18   	0  		4	BUS

0  		4	IMM

0  		4	EXT

===================== // konec větvení :TRIG:SOUR

19  	24  		3	1. parametr xx:FREQ?

===================== // konec větvení :xx:FREQ?

20  	24		3	1. parametr xx:PER?

===================== // konec větvení :xx:PER?

21  	24		3	1. parametr xx:VOLT:DC?;DC:RAT?

===================== // konec větvení :xx:VOLT:DC?;DC:RAT?

22  	21		2	RAT?

===================== // konec větvení :xx:VOLT:DC

23	24		3	1. parametr xx:VOLT:AC?

===================== // konec větvení :xx:VOLT:AC?

24   	0		4	2. parametr - číselná hodnota

===================== // konec větvení 1. parametru

25  	37  		2	AUTO

0		4	AUTO?

0		4	1. parametr TRIG:DEL

===================== // konec větvení :TRIG:DEL

26   	0		4	1. parametr TRIG:COUN

===================== // konec větvení :TRIG:DEL

27  	24		3	1. parametr xx:CURR:DC?

===================== // konec větvení :xx:CURR:DC?

28  	24		3	1. parametr xx:CURR:AC?

===================== // konec větvení :xx:CURR:AC?

29   	0		4	1. parametr SAMP:COUN

===================== // konec větvení :SAMP:COUN

30   	0  		4	CLE

0  		4	textový řetězec <quoted string>

===================== // konec větvení :DISP:TEXT

31  	37  		2	STAT

0  		4	STAT?

===================== // konec větvení :SYST:BEEPER

32   	0  		4	POIN?

===================== // konec větvení :DATA

33  	39  		5	DC

23		2	AC

===================== // konec větvení :CONF:VOLT

34  	27  		2	DC

28		2	AC

===================== // konec větvení :CONF:CURR

35  	49  		2	ENAB

0  		4	ENAB?

0  		4	EVEN?

===================== // konec větvení :STAT:QUES

36  	37  		2	AUTO

0  		4	AUTO?

===================== // konec větvení :INP:IMP

37   	0		4	parametr - ON|OFF

===================== // konec větvení příkazů s parametrem ON|OFF

38   	0  		4	NULL

0		4	DB

0		4	DBM

0		4	AVER

0		4	LIM

===================== // konec větvení :CALC:FUNC

39  	21  		2	RAT

24  		3	1. parametr CONF:VOLT:DC

===================== // konec větvení :CONF:VOLT:DC

40   	0  		4	MIN?

0		4	MAX?

0		4	AVER?

0  		4	COUN?

===================== // konec větvení :CALC:AVER

41  	45  		2	OFFS

46		6	OFFS?

===================== // konec větvení :CALC:NULL

42  	47  		2	REF

46		6	REF?

===================== // konec větvení :CALC:DB

43  	48  		2	REF

46  		6	REF?

===================== // konec větvení :CALC:DBM

44  	45  		2	LOW

46  		6	LOW?

45  		2	UPP

46  		6	UPP?

===================== // konec větvení :CALC:LIM

45   	0  		4	MIN|MAX|<-120;120>

===================== // konec větvení :CALC:NULL:OFFS; :CALC:LIM:LOW; UPP

46   	0  		4	nepovinný parametr - MIN|MAX

===================== // konec větvení :xx? [MIN|MAX]

47   	0  		4	parametr CALC:DB:REF

===================== // konec větvení :CALC:DB:REF

48   	0  		4	parametr CALC:DBM:REF

===================== // konec větvení :CALC:DBM:REF

49   	0  		4	parametr STAT:QUES:ENAB

===================== // konec větvení :STAT:QUES:ENAB

50  	53  		2	CODE

54 		2	STAT

0  		4	STAT?

===================== // konec větvení :CAL:SEC

51   	0  		4	parametr CAL:STR

===================== // konec větvení :CAL:STR

52   	0  		4	parametr CAL:VAL

===================== // konec větvení :CAL:VAL

53   	0  		4	parametr CAL:SEC:CODE

===================== // konec větvení :CAL:SEC:CODE

54   	0  		4	parametr CAL:SEC:STAT

===================== // konec větvení :CAL:SEC:STAT

55  	56  		2	FUNC

0  		4	FUNC?

57  		1	VOLT

58  		1	CURR

59  		1	RES

59  		1	FRES

60  		1	FREQ

60  		1	PER

61  		1	DET

62 		1	ZERO

===================== // konec větvení [:SENS]

56  	65  		1	"VOLT

66  		1	"CURR

0  		2	"RES

0  		2	"FRES

0  		2	"FREQ"

0  		2	"PER"

0  		2	"CONT"

0  		2	"DIOD"

===================== // konec větvení :SENS:FUNC

57  	68  		1	DC

69  		1	AC

===================== // konec větvení :SENS:VOLT

58  	70  		1	DC

71  		1	AC

===================== // konec větvení :SENS:CURR

59  	72  		5	RANG

46  		6	RANG?

73  		5	RES

46  		6	RES?

74  		5	NPLC

46		6	NPLC?

===================== // konec větvení :SENS:RES;FRES

60  	75  		1	VOLT

76  		2	APER

46  		6	APER?

===================== // konec větvení :SENS:FREQ;PER

61  	63  		1	BAND

46  		6	BAND?

===================== // konec větvení :SENS:DET

62  	64  		1	AUTO

46  		4	AUTO?

===================== // konec větvení :SENS:ZERO

63   	0  		4	parametr SENSE:DET:BAND

===================== // konec větvení :SENS:DET:BAND

64   	0  		4	parametr OFF|ON

0  		4	ONCE

===================== // konec větvení :SENS:ZERO:AUTO

65   	0  		4	DC"

67  		1	DC

0  		4	AC"

===================== // konec větvení :SENS:FUNC "VOLT

66   	0  		4	DC"

0  		4	AC"

===================== // konec větvení :SENS:FUNC "CURR

67   	0  		4	RES"

===================== // konec větvení :SENS:FUNC "VOLT:DC

68  	77  		5	RANG

46		6	RANG?

73		2	RES

46		6	RES?

74		2	NPLC

46		6	NPLC?

===================== // konec větvení :SENS:VOLT:DC

69  	78  		5	RANG

46		6	RANG?

73		2	RES

46		6	RES?

===================== // konec větvení :SENS:VOLT:AC

70  	79  		5	RANG

46		6	RANG?

73		2	RES

46		6	RES?

74		2	NPLC

46		6	NPLC?

===================== // konec větvení :SENS:CURR:DC

71  	80  		5	RANG

46		6	RANG?

73		2	RES

46		6	RES?

===================== // konec větvení :SENS:CURR:AC

72  	37  		2	AUTO

0  		4	AUTO?

0  		4	parametr SENS:RES:RANG

===================== // konec větvení :SENS:RES:RANG

73   	0  		4	parametr xx:RES

===================== // konec větvení :SENS:RES:RES

74   	0  		4	parametr xx:NPLC

===================== // konec větvení :xx:NPLC

75  	81  		5	RANG

46		6	RANG?

===================== // konec větvení :SENS:FREQ:VOLT; PER:VOLT

76   	0  		4	parametr SENS:FREQ:APER; PER:APER

===================== // konec větvení :SENS:FREQ:APER; PER:APER

77  	37 		2	AUTO

0  		4	AUTO?

0  		4	parametr SENS:VOLT:DC:RANG

===================== // konec větvení :SENS:VOLT:DC:RANG

78  	37  		2	AUTO

0  		4	AUTO?

0  		4	parametr SENS:VOLT:AC:RANG

===================== // konec větvení :SENS:VOLT:AC:RANG

79  	37  		2	AUTO

0  		4	AUTO?

0  		4	parametr SENS:CURR:DC:RANG

===================== // konec větvení :SENS:CURR:DC:RANG

80  	37  		2	AUTO

0  		4	AUTO?

0  		4	parametr SENS:CURR:AC:RANG

===================== // konec větvení :SENS:CURR:AC:RANG

81  	37  		2	AUTO

0  		4	AUTO?

0  		4	parametr xx:APER:RANG

===================== // konec větvení :xx:VOLT:RANG

# SCPI příkazy přepínače měřicích míst

| Příkaz | Funkce | Podrobný popis |
| --- | --- | --- |
| (RST | reset | načte obsazení vany inicializuje chybový buffer hierarchii SCPI nastaví na ROOT vynuluje interní příkazový řádek |
| (TST? | self test | načte obsazení vany zkontroluje zda má ovladače pro všechny karty, jenž jsou ve vaně vynuluje data starých registrů karet hierarchii SCPI nastaví na ROOT |
| (IDN? | identifikace | vrátí název přístroje hierarchii SCPI nastaví na ROOT |
| (CLS | clear status | načte obsazení vany inicializuje chybový buffery hierarchii SCPI nastaví na ROOT |
| SYSTem:ERRor? | error message | vyšle z chybového bufferu jednu zprávu dekrementuje počet chyb. zpráv |
| SYSTem:VERSion? | verze programu PMM | vrátí číslo verze programu PMM |
| SYSTem:BEEPer BEEP? BEEP {ON,OFF} | pípne je zapnuto pípání ? pípání{zap,vyp} | pípne vrátí zda je pípání zapnuto zapne či vypne pípání označující chybu v příkazovém řádku |
| SYSTem:CONFiguration? | configuration | vrátí konfiguraci vložených karet ve vaně formou číselné řady, v pořadí zleva je karta v první pozici ve vaně |
| SYSTem:BAUD? BAUD { 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 } | Jaká je přenos. rychlost? | vrátí aktuální nastavení přenosové rychlosti ev. nastavuje její normovanou velikost (dovoluje pouze tyto přenosovérychlosti) |
| FUNCtion | vykonání poté předáno ovladači karty | následující příkaz (např. MUX3) hledá ve své knihovně a najde-li pak předá řízení její ovládací funkci |

# Footnotes

smaže tak tím poslední nastavenou cestu v hierarchii SCPI a nastaví na kořen (úrovně (RST či (CLS)

? znamená, že po odeslání příkazu musí následovat akce „pouze čtení“

závorky { a } udávají povinnost použít jeden parametr z daného výběru