## Slide 1: Zásobník protokolů TCP/IP
Počítačové sítě
Lekce 1
Ing. Jiří ledvina, CSc.
Notes: Klepněte a vložte poznámky.

## Slide 2: Cvičení
Ing. Tomáš Koutný, Ph. D.

## Slide 3: Úlohy z cvičení
Remote Procedure Call (RPC)
Simple network Management Protocol (SNMP)
Remote Method Invocation (RMI)
Individuální úloha (analýza, syntéza, C, C++, grafické zobrazení QT)

## Slide 4: Literatura
IBM redbooks: TCP/IP Tutorial and Technical Overview
Šmrha, Rudolf: Internetworking pomocí TCP/IP
Lhotka: Server v Internetu
Tanenbaum: Computer networks
Comer: Internetworking with TCP/IP
Stevens: TCP/IP Illustrated
Stevens: Unix Network programming

## Slide 5: Úvod
Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP
Porovnání s modelem ISO/OSI
Adresování v Internetu
Jmenné služby
Notes:   Přínos prezentace pro posluchače: Dospělí posluchači se o předmět zajímají více, pokud jsou seznámeni s jeho důležitostí.
  Úroveň znalostí přednášejícího v daném předmětu: Stručně doložte své znalosti v této oblasti nebo zdůvodněte, proč vám mají účastníci věnovat pozornost.

## Slide 6: Protokolový zásobník ISO/OSI

## Slide 7: Protokolový zásobník TCP/IP
TCP/IP – Transport Control Protocol/Internet Protocol
Základ protokolů Internetu
Vznik v 70 letech minulého století
Zásobník se 4 až 5 vrstvami
  Přenosová (Fyzická a přístupová) – závislá na médiu
  Síťová – nezávislá na médiu, adresování, směrování
  Transportní – přenos dat mezi procesy,
  Aplikační – komunikace mezi aplikacemi

## Slide 8: Protokolový zásobník TCP/IP

## Slide 9: Protokolový zásobník TCP/IP
Přenosové protokoly
  Ethernet (nejčastější)
  PPP (Point to Point Protocol)
  SLIP (Serial Link Internet Protocol)
  A mnoho dalších (Token Ring, X.25, … )
Síťový protokol
  IP (Internet Protocol) – nespojovaný protokol, nepotvrzované služby, přenáší pakety a směruje je podle cílové adresy.

## Slide 10: Protokolový zásobník TCP/IP
Transportní protokoly
  TCP (Transport Control Protocol) – spojované služby, potvrzované, obnova po chybě
  UDP (User Datagram protocol) – nespojované služby, nepotvrzované
Aplikační protokoly
  Telnet – (telecommunication network) – emulace terminálu, vzdálený přístup
  FTP (File Transfer Protocol) – přenos souborů, přístup ke vzdálenému serveru
  HTTP (HyperText Transport Protocol) – přístup k webovým stránkám
  DNS (Domain Name Services) – jmenné služby
  A mnoho dalších …

## Slide 11: Protokolový zásobník TCP/IP
Pomocné protokoly
  Kromě „přenosových“ protokolů existují i protokoly pomocné, které se používají pro řízení a oznamování chyb
  ARP (Address Resolution protocol) – převod síťové adresy na fyzickou (Ethernet)
  ICMP (Internet Control Message Protocol) – přenos zpráv o chybách, test dosažitelnosti vzdáleného uzlu
  BOOTP (Bootstrap Protocol) – získání IP adresy a dalších parametrů potřebných pro zapojení uzlu do sítě
  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)– obdoba BOOTP ale s tím, že se nepoužívá statická konfigurace – při každém připojení do sítě může uzel obdržet jinou adresu.

## Slide 12: Adresy a adresování
Počítač je objekt
  Objekt se identifikuje jednoznačným identifikátorem – např. číslo, ale většinou se špatně pamatuje
    Rodné číslo – 865319/0123
    IP adresa (Internet adresa) – 147.228.67.106
  Objekt se identifikuje jménem – snadno se pamatuje, ale nemusí být obecně jednoznačné
    Jméno a příjmení – Jana Malá, jr.
    Doménové jméno počítače – eryx.zcu.cz
Adresování v Internetu
  Globálně rozlišitelná adresa – jednoznačné přiřazení počítači
  Existují ale i privátní adresy – použití lokálně, mimo Internet
    Např. rozsahy 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
  Stejný formát, rezervovaný rozsah (dáno dohodou)

## Slide 13: Adresy a adresování
Vývoj adresování
  Původní verze – IPv4
    Vytvořena počátkem 70 let minulého století
  Nová verze – IPv6
    Vytvořena v 90 letech minulého století (1994-1998)
    Důvodem byl rychlý rozvoj Internetu a nedostatek IP adres
    Počet adres by měl stačit již napořád
    Pokud je povrch Země 511,263,971,197,990 m2
    Pak na 1 m2 připadá 665,570,793,348,866,943,898,599 adres

## Slide 14: Adresy a adresování
Dnes existují dva typy protokolu IP
  Původní verze - IPv4
    Adresa délky 32 bitů, zapisovaná ve tvaru a.b.c.d
    a, b, c, d – dekadická čísla v rozsahu 0 až 255 (8 bitů)
    232 (4,294,967,296) adres
    147.228.54.10
  Nová verze – IPv6
    Adresa délky 128 bitů, zapisovaná ve tvaru
    abcd:efgh: … :stuv:wxyz
    abcd – hexadecimální čísla v rozsahu 0 až FFFF
    2128 (340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456)
    2002:93e4:406a::93e4:406a
  Změna není pouze ve změně adresy (ta je ale nejvíce patrná)

## Slide 15: Adresy a adresování
Typy síťových adres (IPv4)
  Individuální adresa – jednoznačně určuje adresu počítače (uzlu)
    Třída A (1.0.0.0 – 126.255.255.255)
    Třída B (128.1.0.0 – 191. 254.255.255
    Třída C (192.0.1.0 – 223.255.254.255
  Skupinová adresa – určuje skupinu uzlů
    Třída D (224.0.0.0 – 239.255.255.255)
  Všeobecná adresa – přenos zpráv pro všechny
    (limitováno lokálním segmentem sítě)
    255.255.255.255

## Slide 16: Adresy a adresování
Network
Host
7
24
0
Network
Host
14
16
1
0
Network
Host
21
8
1
1
0
Třída C
Třída B
Třída A
Host
28
1
1
1
Třída D
0
Host
1
1
1
Třída E
1
28

## Slide 17: Adresy a adresování
Vyhrazená část (IPv4)
  0.0.0.0
  127.0.0.0
  128.0.0.0
  191.255.0.0
  192.0.0.0
  223.255.255
  255.255.255.255
Privátní adresy (IPv4)
  10.0.0.0 – 10.255.255.255
  172.16.0.0 – 172.31.255.255
  192.168.0.0 – 192.168.255.255

## Slide 18: Adresy a adresování
Maska sítě
  Rozděluje adresu na část síťovou a část pro hostitelský systém
  Např. 255.255.255.0
  147.228.67.0 * 255.255.255.0 dává stejný výsledek pro všechny adresy začínající 147.228.67
  Důvodem rozdělení na dvě části je minimalizace počtu položek ve směrovačích (jedna položka zahrnuje více adres počítačů)
CIDR (ClassLess InterDomain Routing)
  Umožňuje použít pro adresování v podsíti takový počet bitů, který není na hranici 8.
  Adresa se udává ve tvaru adresa/počet bitů síťové části
  Např. 147.228.67.0/24

## Slide 19: Jména a jmenné služby
Každý počítač má přiřazené jednoznačné doménové jméno
  Jméno obsahuje informaci o doméně, ve které je definováno – tím se docílí toho, že ve dvou různých doménách mohou být stejná jména
  Toto jméno má tvar
  <host>.<subdoména>.<subdoména>. … .<doména>
  Např. eryx.zcu.cz

## Slide 20: Jména a jmenné služby
Kořen (.)
Doména nejvyšší úrovně (TLD)
Doména druhé úrovně (SLD)
Doména třetí úrovně

## Slide 21: Jména a jmenné služby
Domény nejvyšší úrovně (původní)
  edu – výukové organizace USA
  com – společnosti
  net – organizace poskytující síťové služby
  gov – vládní organizace
  mil – vojenská část sítě
  org – různé organizace (ieee, acm)
Nové domény
  .aero .biz .coop .info .name .pro

## Slide 22: Domény nejvyšší úrovně
.aero – rezervováno pro letecký průmysl a sponzorováno Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA).
.biz – omezeno na obchor a řízeno NeuLevel, Inc.
.com – řízeno VeriSign Global Registry Services.
.coop – rezervováno pro spolupracující společnosti a sponzorováno Dot Cooperation LLC.
.info – řízeno Afilias Limited.
.museum – rezervováno pro musea, sponzorováno Museum Domain Management Association.
.name – rezervováno pro jednotlivce, spravováno Global Name Registry.
.net – spravováno VeriSign Global Registry Services.
.org – nekomerční skupiny, spravováno Public Interest Registry.
.pro – využití omezeno pro vybrané profesionály a podobné entity, spravováno RegistryPro.

## Slide 23: Jména a jmenné služby
Domény nejvyšší úrovně podle geografického rozdělení
  cz – Česká republika
  sk – Slovenská republika
  pl – Polsko
  uk – Velká Británie
  au – Austrálie.
Aliasy – zavedení funkčních jmen pro jejich ještě lepší zapamatování
  Např. www, ftp, time, clock, ns, …
Absolutní a relativní jména
  Relativní (neúplné) jméno - www - platí v doméně zcu.cz
  Absolutní (úplné) jméno www.zcu.cz.

## Slide 24: Jména a jmenné služby
Systém jmenných domén (DNS – Domain Name System)
  Slouží k převodu jména na adresu a opačně
  Poskytuje i další informace (jmenné servery, poštovní servery, informace o doméně, o počítačích, … )
  Základem je distribuovaná databáze
  Protokol využívá služeb UDP i TCP
  V každé oblasti jeden primární jmenný server a alespoň jeden sekundární jmenný server
  Oprava databáze se provádí na primárním jmenném serveru
  Sekundární jmenné servery získávají informaci z primárního
  Důvodem je zvýšení spolehlivosti DNS

## Slide 25: Jména a jmenné služby
Hierarchie domén
  Domény tvoří hierarchickou strukturu (úroveň katedry, fakulty, univerzity, poskytovatele)
  Každou doménu má na starost jmenný server
  Servery také tvoří hierarchii
  Kořenová část sítě – GTLD (General Top-Level-Domain)
    13 jmenných serverů – kořenových jmenných serverů, centrální distribuce informací
    A.ROOT-SERVERS.NET, B.ROOT-SERVERS.NET, … , M.ROOT-SERVERS.NET
    Poskytuje informace o doménách druhé úrovně
  Domény druhé úrovně
    Jmenné servery poskytují informace doménám třetí úrovně
  Domény třetí, čtvrté, páté úrovně

## Slide 26: Jména a jmenné služby
Postup dotazování
  Program → klient jmenných služeb (resolver)
  Klient → jmenný server oblasti (nakonfigurovaný)
  Jmenný server oblasti → jmenný server nadřazené oblasti …
  Jmenný server nadřazené oblasti → vrátí adresu jmenného serveru cílové oblasti
  Jmenný server → jmenný server cílové oblasti
  Jmenný server → klient (v lokálním uzlu)

## Slide 27: Postup dotazování
Root
name
server
Princeton
name
server
CS
name
server
Local
name
server
Client
1
cicada.cs.princeton.edu
192.12.69.60
8
cicada.cs.princeton.edu
princeton.edu, 128.196.128.233
cicada.cs.princeton.edu
cicada.cs.princeton.edu,
192.12.69.60
cicada.cs.princeton.edu
cs.princeton.edu, 192.12.69.5
2
3
4
5
6
7

## Slide 28: Některé základní služby TCP/IP
ifconfig (ipconfig)
  Rozhraní, fyzická adresa, síťová adresa, …
arp – tabulka přiřazení síťová – fyzická adresa
route – výpis směrovací tabulky
netstat – zjištění stavu spojení (TCP, UDP)
ping – test dostupnosti vzdáleného počítače
traceroute (tracert) – výpis cesty ke vzdálenému počítači
nslookup, dig, host – práce s doménovými jmény a adresami