## Slide 1: Směrování
Počítačové sítě
Lekce 3
Ing. Jiří ledvina, CSc.

## Slide 2: Základy směrování
Typy směrování
  na základě znalosti grafu (Graph Routing)
  na základě zadání cesty (Source Routing)
Předpoklady:
  Mějme směrovač X
  Směrovač nemůže znát topologii celé sítě
  X potřebuje určit směrovač pro přístup k ostatním subsítím v Internetu
  Tato informace je uložena do směrovací tabulky směrovače

## Slide 3: Základy směrování
Hlavní problémy směrování
  Změny topologie ovlivňují rychlost konvergence a stabilitu
  Rozšiřitelnost (škálovatelnost) velkého množství propojených sítí, směrovačů a linek
  Která cesta je nejlepší?
    Minimální počet mezilehlých uzlů
    Minimální zpoždění
    Maximální propustnost

## Slide 4: Směrování kontra posílání
Směrování( routing): proces vytváření směrovacích tabulek v každém směrovači
Posílání (forwardování): zjištění cílové adresy paketu a poslání paketu na vybrané rozhraní směrovače
Net # | Next hop | Link Cost
10 | 171.69.245.10 | 2
Net # | Interface | MAC Address
10 | if1 | 8:0:2b:e4:b:1:2
Posílání vyžaduje přístup k lokální směrovací tabulce

## Slide 5: Směrování kontra posílání
Někdy se vytváří tabulka pro forwardování, která se pak liší od směrovací tabulky
Forwardovací tabulka: optimalizovaná pro vyhledání cíle a posílání
Směrovací tabulka: optimalizovaná pro změny směrování, změny topologie
Net # | Next hop | Link Cost
10 | 171.69.245.10 | 2
Net # | Interface | MAC Address
10 | if1 | 8:0:2b:e4:b:1:2

## Slide 6: Směrování jako problém teorie grafů
Uzly: směrovače jedné administrativní domény (vnitřní směrování), nebo různých sítí (vnější směrování)
Hrany: vzájemné propojení směrovačů
Ohodnocení hran: podle vzdálenosti, kapacity, zpoždění, …
Cíl: nalezení minimální cesty mezi libovolnými dvěma uzly
Problém: nalezení minimální cesty decentralizovanou (nebo centralizovanou) metodou
Rychlé a robustní reakce na změnu topologie

## Slide 7: Typy algoritmů směrování
„Statické“ směrování
  Ruční nastavení směrovací tabulky
„Dynamické“ směrování
  Adaptivní algoritmy nastavení směrovací tabulky
  Interní směrování (RIP, OSPF)
  Externí směrování (BGP)
Směrování podle vektoru vzdáleností (Distance Vector Algorithm)
  Šíření obsahu směrovací tabulky sousedním směrovačům
Směrování podle stavu linek (Link State Algorithm)
  Šíření informace o stavu linek (hran grafu) sousedním směrovačům
Hybridní směrování

## Slide 8: Propojení tří autonomních oblastí

## Slide 9: Směrování podle vektoru vzdáleností
Používá Bellman-Fordův algoritmus (dynamické programování)
Vektor vzdáleností pro uzel X: minimální vzdálenost z uzlu X do všech ostatních uzlů
  Např. pro uzel A je to {2,6,2,1,3}

## Slide 10: Směrování podle vektoru vzdáleností
Každý uzel provádí následující 3 operace souběžně
  Posílá vektor vzdáleností svým sousedům
  Přijímá vektor vzdáleností od svých sousedů
  Počítá nové vzdálenosti na základě přijatých vektorů
    distance(X,Z) =
    min {distance(X,Y) + distance(Y, Z)} pro všechny sousední uzly Y

## Slide 11: Směrování podle vektoru vzdáleností
Počáteční vektor vzdáleností vychází pouze ze znalosti vzdáleností k sousedním uzlům
  Např. pro uzel A {3,∞,∞,1,6}
Lokální výměna globální informace o dostupnosti
Vektory vzdáleností jsou posílány
  Periodicky (30s)
  Při změně položky ve směrovací tabulce
Uzel detekuje chyby uzlů a linek periodickou výměnou „Hello“ paketů nebo výměnou směrovací informace

## Slide 12: Počáteční nastavení směrování
uzel | A | B | C | D | E | F
A | 0 | 3 | ∞ | ∞ | 1 | 6
B | 3 | 0 | 4 | ∞ | 1 | ∞
C | ∞ | 4 | 0 | 9 | ∞ | ∞
D | ∞ | ∞ | 9 | 0 | 1 | ∞
E | 1 | 1 | ∞ | 1 | 0 | 2
F | 6 | ∞ | ∞ | ∞ | 2 | 0

## Slide 13: Počáteční finální směrovací tabulka uzlu A
Cíl (od A) | cena | Násl. uzel
B | 3 | B
C | ∞ | -
D | ∞ | -
E | 1 | E
F | 6 | F
Cíl (od A) | cena | Násl. uzel
B | 2 | E
C | 6 | E
D | 2 | E
E | 1 | E
F | 3 | E

## Slide 14: Změny topologie
Problém „čítání do nekonečna“
Možná řešení
  Omezení horní meze pro čítání (maximální vzdálenost)
  Split horizon (rozštěpený obzor)
    X nesmí poslat do uzlu Y svou vzdálenost k uzlu Z, je-li uzel Y ve směru z X do Z.
  Split horizon with poisoned reverse (rozštěpený obzor s otráveným zpětným směrem)
    X posílá do uzlu že jeho vzdálenost k uzlu Z je ∞, je-li uzel Y ve směru z X do Z.
A
B
C

## Slide 15: Změny topologie
Bohužel, žádné z těchto řešení nezabrání cyklům
Možné řešení: Před generováním a posíláním vektoru vzdáleností, který upravuje konektivitu k jinému uzlu, počkat nějakou dobu na informace o konektivitě k tomuto uzlu od jiných uzlů
  Může významně prodloužit dobu konvergence.
Příčinou potíží je asynchronní výměna stavových informací
Není zaručeno, že je ve všech uzlech konzistentní směrovací informace
Urychlení konvergence: triggered update (okamžité spuštění opravy)

## Slide 16: Routing Information Protocol (RIP)
Implementace algoritmu „směrování podle vektoru vzdáleností“
RFC 1058, UDP port 520
Všechny ohodnocení linek jsou nastaveny na 1 (počet mezilehlých uzlů)
Vektory vzdáleností vyměňovány každých 30 s
Maximální možné ohodnocení je 15, 16 je nekonečno
Omezení cyklů pomocí algoritmu „Split horizon with poisoned reverse“ (rozštěpený obzor s otráveným zpětným směrem)

## Slide 17: Routing Information Protocol (RIP)
Urychlení konvergence pomocí „Triggered update“ (okamžitá oprava)
Někdy se používá také „Hold down“ (pozdržení odeslání informace o výpadku uzlu nebo linky)
Detekce výpadku uzlu nebo linky po 180 s
Výmaz z nedostupnosti ze směrovací tabulky po 120 s
Max. velikost datagramu 512 slabik – 25 cest

## Slide 18: Formát zprávy RIP
command(1-6)
version(1)
(must be 0)
0
7
8
15
16
31
32-bit IP address
(must be 0)
address family(2)
(must be 0)
(must be 0)
metric(1-16)
(up to 24 more routes)
20 bytes

## Slide 19: Algoritmus opravy směrovací tabulky
Pokud je nově vypočtená vzdálenost
  Menší – opravit
  Stejná – nic neměnit
  Horší
    Na základě zprávy ze směrovače, který je sousední pro původní směrování – opravit (zhoršení ocenění)
    Na základě zprávy z jiného směrovače – nic neměnit
Aktivní režim (směrovač)
Pasivní režim (hostitelský systém)

## Slide 20: Vysílání požadavku/odpovědi RIP
Vysílání požadavku
Jiný zdrojový port než 520 – odpoví vždy
520 na 520
  Bez záznamu – neodpoví
  Právě jeden záznam IP=0.0.0.0, METRIC=16 – celá tabulka
  Jinak – posílání cest k cílům, které jsou uvedeny
Vysílání odpovědi
Odpověď na konkrétní dotaz
Podle pravidelného rozvrhu (30s)
Vynuceně – triggered update – náhodná doba 1 až 5s

## Slide 21: Časování
Výměna tabulek se sousedními uzly 30s
Detekce nedostupného uzlu 180s
Ponechání informace o nedostupnosti uzlu v tabulce aby se informace mohla rozšířit i k ostatním uzlům) 120s
Triggered updates – náhodné rozprostření doby 1 až 5s

## Slide 22: RIP-2
RIP 2 – používá stejný formát jako RIP (č. verze 2), rozšíření
  Uvažuje autonomní systémy
  Interakce mezi IGP a EGP
  Posílání subsíťové masky a adresy následujícího uzlu
  Podpora skupinového doručování – snížení zátěže
  Podpora ověřování pravosti – heslo

## Slide 23: RIP-2
Zajištěna kompatibilita s RIP
„Zvětšení“ nekonečna – využita vyšší slabika
navíc
původní

## Slide 24: Formát zprávy RIP-2
command(1-6)
version(2)
routing domain
0
7
8
15
16
31
32-bit IP address
route tag
address family(2)
32-bit subnet mask
32-bit next-hop IP address
metric(1-16)
(up to 24 more routes)
20 bytes

## Slide 25: Formát zprávy RIP-2
command(1-6)
version(2)
routing domain
0
7
8
15
16
31
Typ ověření
0xFFFF
20 bytes
Ověření
Ověření
Ověření
Ověření

## Slide 26: Nové vlastnosti RIP-2
Doména směrování – číslo domény směrování, logické skupiny směrovačů
Návěští externího směru
Maska podsítě
Adresa následujícího uzlu
Ověřování – textové heslo 16 slabik
Skupinová adresa 224.0.0.9
MIB pro RIP-2

## Slide 27: Problémy s DVA
Problémy s protokoly směrování podle vektoru vzdáleností
  Dlouhá doba konvergence v rozlehlých sítích
  Nestabilita kvůli ponecháváním starých linek (čítání do nekonečna)
  Omezená velikost sítě způsobená čítačem přeskoků

## Slide 28: Směrování - OSPF

## Slide 29: Směrování podle stavu linek (LSA)
Link State Algorithm (LSA) – směrování podle stavu linek
Každý uzel ví jak dosáhnout přímo spojené sousedy: lokální link-state (stav linek)
Přerušené linky nebo nefungující sousední směrovače jsou detekovány periodickou výměnou „hello“ zpráv
Každý směrovač šíří vlastní stav linek do všech ostatních uzlů sítě pomocí spolehlivého záplavového doručování
Znalost stavu linek ze všech uzlů je dostatečná pro konstrukci grafu propojení celé sítě
Každý uzel vypočte minimální vzdálenost k ostatním uzlům pomocí Dijkstrova algoritmu

## Slide 30: Spolehlivé záplavové doručování
Každý uzel generuje periodicky nebo při změně stavu lokální linky Link State pakety (LSP)
LSP obsahuje:
  ID uzlu, který LSP generuje
  Seznam přímo propojených sousedů s cenami přidružených linek
  Sekvenční číslo tohoto LSP
  TTL pro toto LSP
Uzel, který LSP přijme, pošle jej všem svým sousedům, kromě toho, od kterého ji obdržel
Sekvenční číslo LSP musí být větší, než posledně uloženého LSP od tohoto uzlu
Přenos LSP musí být spolehlivý
  Používá se potvrzení, timeouty a opakování přenosu

## Slide 31: Spolehlivé záplavové doručování
Před posláním LSP sousedům snižuje hodnotu TTL
  Jestliže TTL LSP dosáhlo nuly, posílá je uzel dál s tím, že je to signál pro vyřazení tohoto LSP ze všech uzlů
  Pomocí TTL se měří stáří lokálně uložených LSP
Co se stane, když sekvenční číslo LSP dosáhne maxima?
Co se stane když se uzel rychle vypne a zase zapne bez toho, že sousedé detekují výpadek?
  Uzel si může od souseda vyžádat poslední uložené LSP

## Slide 32: Příklad záplavování
X
A
C
B
D
(a)
X
A
C
B
D
(b)
X
A
C
B
D
(c)
X
A
C
B
D
(d)

## Slide 33: Dijkstrův algoritmus pro nalezení nejkratší cesty
N: množina uzlů v grafu
L(i, j): ohodnocení linky z uzlu i do uzlu j (neexistující spojení má ohodnocení nekonečno)
Cíl: nalezení cesty s minimální cenou z uzlu s do kteréhokoliv uzlu v N
M: množina doposud testovaných uzlů
C(n): ohodnocení cesty z s do n

## Slide 34: Dijkstrův algoritmus pro nalezení nejkratší cesty
M = {s}
Pro každé n v N – {s}, C(n) = L(s,n)
while (N ≠ M)
M = M  {w} takové, že C(w) je minimální pro všechna w z (N-M)
pro každé n – (N-M)
C(n) = MIN ( C(n), C(w) + L(w,n) )

## Slide 35: Algoritmus vyhledávání
Specifická realizace Dijkstrova algoritmu
  Používá potvrzený seznam a pokusný seznam (seznam uzlů podezřelých …)
  Oba obsahují seznam n-tic (cíl, cena, následující uzel)
  Viz následující příklad
D
A
B
C
5
3
2
11
10

## Slide 36: Postup vytváření směrovací tabulku pro uzel D
Krok | Potvrzený seznam | Pokusný seznam
1 | (D,0,-) | 
2 | (D,0,-) | (B, 11, B), (C, 2, C)
3 | (D, 0, -), (C, 2, C) | (B, 11, B)
4 | (D, 0, -), (C, 2, C) | (B, 5, C), (A, 12, C)
5 | (D, 0, -), (C, 2, C), (B, 5, C) | (A, 12, C)
6 | (D, 0, -), (C, 2, C), (B, 5, C) | (A, 10, C)
7 | (D, 0, -), (C, 2, C), (B, 5, C), (A, 10, C) | 
D
A
B
C
5
3
2
11
10

## Slide 37: Klady a zápory LSA
Rychlé ustálení po změně topologie
Více robustní než RIP
  Předchází problému čítání do nekonečna
Vyžaduje ukládání LPS v každém uzlu (týká se rozšiřitelnosti)
  OSPF se proto používá pouze pro interní směrování (omezení z důvodu škálovatelnosti – rozšiřitelnosti

## Slide 38: Protokol OSPF
Open Shortest Path First (OSPF) – RFC 2328
Ověřování pravosti přenášených zpráv
Zavedení směrovacích oblastí – řešení problému rozšiřitelnosti
Vyrovnávání zátěže – využívání více cest se stejným ohodnocením mezi dvěma uzly
Směrování podle TOS (Type of Service)
Adresování pomocí skupinového adresování (multicast)
Přímé použití IP (protokol 69)
Import RIP a EGP cest do své databáze
Rozsáhlé směrovací tabulky

## Slide 39: OSPF – typy zpráv
Používá zprávy:
  Hello – vyhledání souseda
  Database Description – přenos databáze sousedovi
  Link State Request – požadavek na zaslání databáze (synchronizace)
  Link State Update – oprava topologie (router, network, network summary, ASBR summary, AS external LSA)
  Link State Acknowledgement – potvrzení opravy topologie

## Slide 40: OSPF oblasti
Autonomní oblast rozdělena do několika oblastí – hierarchické směrování – škálovatelnost
Každá oblast má přiřazeno číslo (32 bitů – a.b.c.d)
  Páteřní oblast (oblast 0) je 0.0.0.0

## Slide 41: OSPF typy směrovačů
ASBR – AS Boundary Router
ABR – Area Border Router
IA – Intra Area router
Všechny směrovače mají tutéž topologickou databázi
Znají topologii uvnitř oblasti

## Slide 42: OSPF typy směrovačů
ASBR – AS Boundary Router – hraniční směrovač autonomní oblasti – výměna informace s jinými autonomními systémy
BR – Backbone Router – páteřní směrovač – rozhraní páteřní oblasti
ABR – Area Border Router – hraniční směrovač oblasti – rozhraní různých oblastí
IA – Intra Area Router – vnitřní směrovač – všechna rozhraní přísluší jedné oblasti
  Designated Router – vybraný směrovač – generuje informaci o stavu linek v subsíti
  Backup Designated Router – záložní směrovač – zastává funkci vybraného směrovače při výpadku

## Slide 43: Formát záhlaví OSPF
Ověření
version (1,2)
type (1 až 7)
Délka paketu
Kontrolní součet
Typ ověření (heslo, MD5)
ID směrovače
ID oblasti
0
8
16
31
Tělo paketu

## Slide 44: Typy OSPF zpráv
Hello – vyhledání souseda
Database Description – přenos databáze sousedovi
Link State Request – požadavek na zaslání databáze (synchronizace)
Link State Update – oprava topologie
  Route LSA
  Network LSA
  Network Summary LSA
  ASBR Summary LSA
  AS External LSA
Link State Acknowledgement – potvrzení opravy topologie

## Slide 45: Určení ceny (ohodnocení) linky
Nejjednodušší (často používané)
  Všechny linky mají stejnou cenu – směrování s minimálním ohodnocením
Cena linky – převrácená hodnota kapacity
  10Mb linka má 100 krát vyšší cenu než 1Gb linka
Cena linky – zpoždění linky
  250ms satelitní spojení má 10 krát větší cenu než 25ms pozemní linka
Cena linky – využití linky
  Linka s 90% využitím má 10 krát vyšší cenu než linka s 9% využitím
  Může způsobit oscilace
Žádný z těchto způsobů není optimální pro všechny sítě

## Slide 46: Vyhledávání sousedství
Používají se zprávy typu Hello
Jsou generovány pro všechna rozhraní, obsahují
  IP adresu a masku pro toto rozhraní
  Hello interval (platnost)
  Seznam sousedů jejichž Hello pakety vysílač již slyšel
Posílány na IP adresu 224.0.0.5 každých 10s
Nepřijme-li se Hello zpráva od souseda 40s – zrušení sousedství

## Slide 47: Nabízení stavu linek (OSPF Link State Advertisements)
Existují různé typy LSA – pro dosažení směrovače, sítě, oblasti
LSA typu 1 – nabízí cenu linek mezi směrovači
Používají TOS pro vytvoření více ohodnocení pro jednu linku (Type of Service) – není příliš využíváno
LS Age
Options
T
ype=1
0
Flags
0
Number of links
Link type
Num_TOS
Metric
Link state ID
Advertising router
LS sequence number
Link ID
Link data
Optional TOS information
More links
LS checksum
Length

## Slide 48: Výměna LSA
Typy LSA (cíl, cena, následující uzel)
  Router Link -
  Network Link -
  Summary Link to Network through ABR -
  Summary Link to AS Boundary Router -
  External Link –
Podmínky šíření LSA
  Nalezen nový soused
  Ztráta spojení se sousedem (výpadek linky)
  Změna ceny linky
  Implicitní opakování po 30 min.
Spolehlivé šíření
  Číslování, časové značky, ACK

## Slide 49: Synchronizace databáze
V broadcast sítích si směrovače vyměňují příliš mnoho LSA zpráv a ACK potvrzení
Řešení problému je výběr Designated Router (DR) – vybraný směrovač
DR je vybírán algoritmem výběru, založeném na
  První směrovač připojený do broadcast sítě
  Směrovač s nejvyšší IP adresou na segmentu
Pro zvýšení spolehlivosti se také vybírá Backup Designated Router (BDR) – záložní vybraný směrovač – jako horká záloha

## Slide 50: Synchronizace databáze - funkce DR
DR inicializace LSA databáze – přidání nového směrovače na segmentu způsobí
  DR posílá do nového směrovače database description packet
  Nový směrovač posílá link-state request se seznamem LSA které nemá nebo jsou zastaralé
  DR posílá do nového směrovače celou svoji LSA – link-state update

## Slide 51: Synchronizace databáze – funkce DR
DR posílají LSA pomocí multicastu všem směrovačům na lokálním segmentu:
  Když jakýkoliv směrovač obdrží nebo generuje nový LSA a chce je poslat ostatním směrovačům na segmentu vysílá link-state-update DR a BDR na adresu 224.0.0.6
  DR zprávu posílá ostatním na adresu 225.0.0.5
  DR generuje network LSA pro subsítě, na kterých je DR
  Ostatní směrovače subsítě generují pouze router LSA
  V network LSA jsou všechny router LSA směrovačů připojených k subsíti. První je od DR.

## Slide 52: Směrováni uvnitř oblasti
Pakety pro ostatní oblasti posílány do ABR (hraniční směrovač)
ABR posílá zprávy do páteřní oblasti
BR (páteřní směrovač) posílá pakety do cílových ABR
Cílové ABR posílají pakety do cílové oblasti

## Slide 53: Směrování do ostatních autonomních oblastí
Hraniční směrovač autonomní oblasti (ASBR)si vyměňuje zprávy s ostatními AS
ASBR generuje inzerci externích linek a rozesílá je do všech oblastí (pro každou externí cestu jedna položka)
  Externí metrika typu 1 – totéž jak interní
  Externí metrika typu 2 – externí část má rozhodující podíl
  Použije směrovač s nejmenší externí metrikou – typ 2

## Slide 54: Směrování - EGP

## Slide 55: EGP – Exterior Gateway Protocol
Směrování mezi autonomními systémy
Kořenové směrovače – nezávislé na interních směrovačích
Důležité funkce
  Schopnost zjistit sousedy – směrovač se nabízí, že se stane sousedem
  Schopnost zjistit, běží-li soused
  Schopnost odpojit se od sítě – informovat ostatní o svém odpojení
  Schopnost zjistit, je-li síť dosažitelná

## Slide 56: EGP – Typy zpráv
Acquistion request, confirm, refuse – nalezení souseda (požadavek, potvrzení, odmítnutí)
Cease request, confirm – ukončení sousedství (požadavek, potvrzení)
Hello – test souseda
I hard You – odpověď
Pool Request – požadavek opravy směrování
Routing Update – potvrzení
Error – chybové hlášení

## Slide 57: EGP – test funkčnosti souseda
Testování funkčnosti souseda
  Náběh, doběh
  Aktivní režim směrovače – Hello, IHY
  Pasivní režim směrovače – Hello
Stav – běží, neběží – algoritmus k z N
  Aktivní ( běží – 3, neběží – 1)
  Pasivní ( běží – 4, neběží – 1)

## Slide 58: Směrování -BGP

## Slide 59: AS - Autonomous System
Soubor IP sítí a směrovačů pod kontrolou jedné entity, prezentovaná společnou směrovací politikou do Internetu
K AS musí být přiřazeno ASN (AS number), které je použito při směrování pomocí BGP
ASN jednoznačně identifikuje AS v Internetu (16 bitů)
ASN 64512 až 65534 mohou být použity privátně
ASN 0 a 65535 jsou rezervované
Cesnet ASN 2852 (16 bitů)
1/2006 – cca 40000 obsazených (3500 za rok)
RFC 4893 – 32 bitů ASN (číslo.číslo RIPE 3.0 až 3.1023)
Nová verze BGP
Multihomed (více AS), stub (jedna AS), transit (přenosová AS)

## Slide 60: Border Gateway Protocol (BGP)
Protokol pro směrování mezi autonomními oblastni
Rozdíly Inter-AS a Intra-AS směrování
  Rozhodování
    Intra-AS: jeden administrátor, není třeba rozhodovací strategie
    Inter-AS: administrátor chce kontrolovat kudy je přenos směrován, kdo je směrován přes jeho síť
  Rozsah
    Hierarchické směrování redukuje velikost tabulek i přenos oprávek
  Výkonnost
    Intra-AS: může se soustředit na výkon
    Inter-AS: rozhodovací strategie může výtězit nad výkonností
BGP (Border Gateway Protocol) je de facto standard
Path Vector protocol

## Slide 61: Historie BGP
GGP – gateway to gateway protocol (Distance Vector IGP používaný v ARPANET)
  Protějšek existuje, jestliže přijme 2 ze 4 zpráv Echo
  Explicitní potvrzení oprav
EGP – v době NSFNET
  Síť musí být přísně hierarchická, beze smyček
  Mez metriky – nesmí existovat 2 cesty
IDRP – ekvivalentní OSI BGP, měl vliv na BGP
IDRP - RFC 1479
  Chvíli soutěžil s BGP, nyní se znovu objevuje s IPv6
  Source route směrování
  Počáteční směrovač určuje cestu k ostatním stranám

## Slide 62: Historie BGP
Problémy s EGP ovlivnily návrh BGP
  Potřeba tolerovat více cest a vybrat s z nich
  Vývoj podporovaný od počátku experimenty
BGP-4 jako BGP-3 neobsahovalo CIDR
V poslední době uveden multiprotokolový BGP
  Může pracovat s informací IPv6
  Může doručit informaci multicast skupině a podporovat RPF (Reverse Path Forwarding) pro nadřazený PIM/SM

## Slide 63: BGP přenáší TCP
TCP port 179
Dvoubodové spoje, spojované služby, unicast
TCP zachycuje mnoho problémů s chybami, BGP může být jednodušší
BGP nepotřebuje vlastní spolehlivý protokol
Může přenášet přes více uzlů, pokud je to třeba
Přenáší tok dat

## Slide 64: BGP základní operace
BGP udržuje směrovací tabulky, šíří opravy směrování a rozhodnutí o směrování zakládá na směrovací metrice
  Vyměňuje informaci o dosažitelnosti sítě (reachability)
  Vytváří graf propojitelnosti AS (AS connectivity)
  Odstraňuje směrovací smyčky a prosazuje rozhodnutí o strategii
BGP používá jednu metriku k určení nejlepší cesty
  Linková metrika je hodnota preference přiřazená administrátorem
  Je to multikriteriální funkce: počet procházených AS, strategie směrování, stability, rychlosti, zpoždění, ceny, …
Vybírá nejlepší cestu a instaluje IP forwardovací tabulku

## Slide 65: Border Gateway Protocol (BGP)
Path Vector protocol
  Podobný Distance Vector Protocol
  Každý BGP směrovač posílá pomocí broadcastu sousedům celou cestu (posloupnost AS) do cíle
  BGP směruje do sítí (AS), ne do individuálních hostů
  Př. Směrovač X posílá cestu do cílové sítě Z
Path(X,Z) = X, Y1, Y2, … Yn, Z

## Slide 66: Border Gateway Protocol (BGP)

## Slide 67: BGP: řízení směrování
A, B, C jsou sítě poskytovatele
X, W, Y jsou uživatelé sítí poskytovatelů
X je dual homed, připojený ke dvěma sítím
  X nechce směrovat z B do C přes X
  Proto X nebude nabízet (inzerovat) pro síť B cestu do C

## Slide 68: BGP: řízení směrování
A inzeruje do B cestu AW
B inzeruje do X cestu BAW
Může B inzerovat do C cestu BAW?
  Ne, B nechce, aby přes B byly směrovány z W do C (CBAW), protože ani C, ani W není zákazníkem B
  B chce, aby C komunikovalo s W přes A
  B chce směrovat pouze pro své zákazníky

## Slide 69: Dva typy BGP
Externí BGP – EBGP
  Vnější BGP spojení mezi dvěma oddělenými AS
  Typicky přímé propojení
  Využívá T1, T3, segment Ethernetu
  Propojení dvou AS, dva administrátoři, možnost vzniku sporů
Vnitřní BGP, IBGP
  Vnitřní v AS
  Spojení může být přes více uzlů
  Může být třeba poslat BG opravy přes AS

## Slide 70: Dosažení dostupnosti
Vnější BGP – běžně tatáž linka
  Manuálně konfigurované na nějaké telekomunikační lince
  Na segmentu Ethernetu to pro nás udělá ARP
Vnitřní BGP – mohou být přes více uzlů
  Je-li tomu tak, spoléháme na IGP, že to zajistí
    BGP řídí a směruje datové pakety
  Také můžeme zahrnout statické směrování
  Existuje ale problém konvergence IGP/EGP

## Slide 71: Topologie
Tranzitní síť – pakety jsou přes ni směrovány, nemají zde ani zdroj, ani cíl
  Více vnějších a vnitřních BGP společníků
  Pravděpodobně má úplnou Internet směrovací tabulku (≥75 000)
Spojka s více výstupy
  Spojka nepřenáší tranzitní pakety, ale pouze zdrojové nebo cílové
  Více než jedna výstupní cesta – výhodné pro redundantnost
  Potřebuje číslo AS
Jednoduchá spojka – pouze jedna výstupní cesta
  Nepotřebuje AS nebo BGP pro svou činnost

## Slide 72: Různé topologie

## Slide 73: Směrování ve spojce (nepotřebuje BGP)
Jednoduše použít statické směrování
Vytvořit implicitní cestu dynamicky pomocí IGP (RIP, OSPF)
Použít BGP
  Pravděpodobně mít falešný AS, existují privátní AS čísla a ISP tranzitní systém může jednoduše neinzerovat, místo toho udělá spojku se jeví jako součást AS směrovacího prostoru

## Slide 74: BGP jako směrovací protokol
Směrování podle vektoru vzdáleností (DVA)
Základní BGP logická oprava obsahuje:
  (IP síť, subsíťovou masku, atributy)
  Zjednodušený pohled
Směrovací rozhodování jsou založena na atributech (na více) + manuální konfigurace
Jeden atribut je vektor, tj. AS cesta, vyjádřená jako kompletní „source route“ AS
Např. do sítě 1.2.3.4 před AS 1,2,3,4,5

## Slide 75: BGP AS cesty z A7 do A1 a N1
Do N1 přes AS5,AS3,AS1, …
Do N1 přes AS5,AS2,AS1, ...
Do N1 přes AS4,AS5,AS3,AS1, …
Do N1 přes AS4,AS5,AS2,AS1, …
Implicitně se zvolí cesta nejmenší počtem mezilehlých uzlů
Pokud nastane změna v topologii, vybere se náhradní cesta
Čísla sítí jsou stejná s čísly AS

## Slide 76: BGP zpracování strategie směrování
vstupní
strategie
Rozhodovací
proces
Vybrané
cesty
výstupní
strategie
BGP směrovač
Směrovací
tabulka
Opravy směrování
z BGP směrovačů
Opravy směrování
do BGP směrovačů

## Slide 77: BGP zprávy
BGP zprávy jsou přenášeny pomocí TCP (port 179) – spolehlivý přenos dat
BGP zprávy
  OPEN: otevření spojení k protějšku a ověřování vysílače
  UPDATE: nabízí novou cestu (nebo odstraňuje starou)
  KEEPALIVE: udržuje spojení při životě pokud nechodí zprávy UPDATE. Také potvrzení požadavky OPEN
  NOTIFICATION: oznamuje chyby předcházející zprávy, také použita pro uzavření spojení